## Slide 1: Parameter Hidrolika dan Karakteristik Akuifer
R1B118077
Rosa Arlinda

## Slide 2: Pengertian Parameter Hidrologi
Hidrolika adalah cabang ilmu yang mempelajari aliran air dalam sistem akuifer, termasuk pergerakan air bawah tanah, distribusi tekanan hidrolik, dan perubahan kondisi hidrolik dalam akuifer.
Ilmu hidrolika memberikan pemahaman yang mendalam tentang perilaku air dalam lingkungan bawah permukaan, yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air dan pemahaman tentang interaksi antara air permukaan dan air tanah.

## Slide 3: Peran penting hidrolika dalam memahami perilaku air bawah tanah
Menentukan Aliran Air Bawah Tanah: Hidrolika mempelajari pergerakan air dalam akuifer dan memberikan informasi tentang laju aliran, arah aliran, dan karakteristik aliran air bawah tanah
Menyusun Model Hidrogeologi: Hidrolika memberikan dasar untuk mengembangkan model hidrogeologi yang akurat.
Mengelola Sumber Daya Air: Pengetahuan hidrolika membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air bawah tanah yang berkelanjutan.
Mengatasi Masalah Hidrologi: Dalam memahami dan memecahkan masalah hidrologi seperti polusi air bawah tanah, intrusi air asin, penurunan muka air tanah, atau anomali hidrologi lainnya, pemahaman hidrolika memainkan peran penting.

## Slide 4: Parameter Hidrolika : Permeabilitas, Porositas, Dan Konduktivitas Hidrolika.
Permeabilitas:
Permeabilitas mengacu pada kemampuan akuifer atau material geologi untuk memungkinkan aliran fluida melalui pori-pori atau rekahan di dalamnya. Permeabilitas mengukur seberapa mudah air dapat mengalir melalui akuifer.
Metode Pengukuran Permeabilitas:
Uji Air Bebas: Metode ini melibatkan pengukuran aliran air melalui sampel batuan atau tanah menggunakan kolom perkolasi atau perangkat uji permeabilitas lainnya.
Uji Injeksi Air: Metode ini melibatkan pompa air ke dalam akuifer dan mengukur tekanan yang dihasilkan untuk menentukan permeabilitas.

## Slide 5: Parameter Hidrolika
Porositas:
Porositas mengacu pada rasio volume pori terhadap volume total sebuah bahan atau akuifer. Porositas menggambarkan sejauh mana bahan tersebut dapat menampung dan menyimpan air.
Metode Pengukuran Porositas:
Metode Tindihan: Metode ini melibatkan penggunaan dua ukuran volume akuifer, yaitu volume kering dan volume jenuh. Perbedaan volume tersebut menghasilkan porositas.
Metode Geofisika: Metode geofisika, seperti metode seismik atau elektromagnetik, dapat digunakan untuk memperkirakan porositas berdasarkan perubahan kecepatan gelombang atau resistivitas bahan.

## Slide 6: Parameter Hidrolika
Konduktivitas Hidrolika:
Konduktivitas hidrolika adalah parameter yang menggambarkan kemampuan akuifer untuk mengalirkan air per satuan panjang. Ini mencerminkan kemampuan akuifer dalam menghantarkan air dan dipengaruhi oleh permeabilitas dan perbedaan tekanan hidrolik.
Metode Pengukuran Konduktivitas Hidrolika:
Metode Uji Permeabilitas: Metode ini melibatkan pengukuran aliran air dalam kolom perkolasi atau perangkat uji permeabilitas lainnya untuk mendapatkan nilai permeabilitas. Nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung konduktiv

## Slide 7: Faktor Parameter Hidrolika : Permeabilitas, Porositas, Dan Konduktivitas Hidrolika.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permeabilitas:
Ukuran dan Bentuk Partikel: Semakin besar dan lebih teratur partikel dalam akuifer, semakin rendah permeabilitasnya.
Keteraturan Poros: Akuifer dengan pori-pori yang lebih teratur dan saluran yang lebih terhubung memiliki permeabilitas yang lebih tinggi.
Kepadatan dan Konsolidasi: Kepadatan dan tingkat konsolidasi material akuifer juga dapat mempengaruhi permeabilitasnya.
Saturasi Air: Saturasi air dalam akuifer juga dapat mempengaruhi permeabilitas. Air yang mengisi pori-pori dapat meningkatkan permeabilitas.

## Slide 8: Faktor Parameter Hidrolika : Permeabilitas, Porositas, Dan Konduktivitas Hidrolika.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Porositas:
Ukuran Butiran: Semakin besar ukuran butiran akuifer, semakin besar porositasnya.
Bentuk dan Distribusi Poros: Bentuk dan distribusi poros dalam akuifer juga mempengaruhi porositas.
Kepadatan Butiran: Semakin padat bahan akuifer, porositasnya cenderung lebih rendah.
Konsolidasi: Tingkat konsolidasi atau kompaksi bahan akuifer dapat mengurangi porositas.

## Slide 9: Faktor Parameter Hidrolika : Permeabilitas, Porositas, Dan Konduktivitas Hidrolika.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konduktivitas Hidrolika:
Permeabilitas: Konduktivitas hidrolika bergantung pada nilai permeabilitas. Semakin tinggi permeabilitas, semakin tinggi konduktivitas hidrolika.
Luas Potongan Melintang Akuifer: Konduktivitas hidrolika juga dipengaruhi oleh luas potongan melintang akuifer yang terlibat dalam aliran air.
Perbedaan Tekanan Hidrolik: Perbedaan tekanan hidrolik di sepanjang aliran air

## Slide 10: Distribusi Hidrolik
Dalam akuifer, parameter hidrolika seperti permeabilitas, porositas, dan konduktivitas hidrolika tidak didistribusikan secara seragam. Distribusi hidrolika ini penting untuk memahami aliran air bawah tanah dengan lebih baik. Berikut adalah parameter hidrolika didistribusikan di dalam akuifer:
  Variasi Spasial:
    Permeabilitas dan porositas dapat bervariasi secara signifikan dalam ruang, baik secara horizontal maupun vertikal.
    Variasi ini dapat terjadi karena adanya perbedaan jenis batuan, struktur geologi, dan proses deposisi yang heterogen di dalam akuifer.
Variasi Temporal:
  Parameter hidrolika juga dapat mengalami variasi seiring dengan perubahan kondisi hidrologi atau penggunaan air bawah tanah.
  Misalnya, pola aliran air bawah tanah dapat berubah selama musim hujan atau musim kemarau, yang akan mempengaruhi distribusi hidrolika di dalam akuifer.

## Slide 11: Karakteristik Akuifer
Akuifer adalah formasi geologi yang dapat menyimpan dan mengalirkan air bawah tanah. Mempahami karakteristik akuifer penting untuk mengelola sumber daya air bawah tanah dengan efektif. Terdapat perbedaan antara akuifer terkelompok dan akuifer terkeluar.
Akuifer terkelompok:
Terletak di antara lapisan batuan impermeabel.
Air terjebak di antara lapisan-lapisan tersebut dan tidak bisa meluap ke permukaan.
Akuifer terkelompok umumnya memiliki volume air yang lebih besar dan tersedia dalam jumlah yang terbatas.
Akuifer terkeluar:
Dapat langsung terhubung dengan permukaan tanah atau sungai.
Air dapat mengalir masuk atau keluar dari akuifer secara langsung.
Akuifer terkeluar umumnya memiliki kemampuan aliran air yang lebih baik dan lebih rentan terhadap pencemaran.

## Slide 12: Heterogenitas Akuifer
Heterogenitas merujuk pada variasi spasial parameter hidrolika dalam akuifer. Heterogenitas dapat terjadi dalam ukuran pori, permeabilitas, dan porositas. Hal ini memiliki dampak signifikan pada aliran air bawah tanah.
Variasi parameter hidrolika dapat mengakibatkan jalur aliran air yang kompleks dan tidak teratur dalam akuifer.
Heterogenitas juga dapat menyebabkan perbedaan dalam distribusi air bawah tanah, yang dapat mempengaruhi kemampuan akuifer.

## Slide 13: Struktur Akuifer
Struktur akuifer merujuk pada orientasi dan kemiringan lapisan batuan yang membentuk akuifer. Struktur ini memiliki pengaruh penting terhadap aliran air bawah tanah.
Arah Lapisan:
  Arah lapisan batuan dalam akuifer menentukan arah aliran air bawah tanah.
  Aliran air biasanya mengikuti arah kemiringan lapisan batuan, dari daerah dengan tinggi hidrolik yang lebih tinggi ke daerah dengan tinggi hidrolik yang lebih rendah.
Kemiringan Lapisan:
  Kemiringan lapisan batuan mempengaruhi kecepatan aliran air bawah tanah.
  Akuifer dengan kemiringan curam cenderung memiliki aliran air yang lebih cepat daripada akuifer dengan kemiringan landai.

## Slide 14: Sifat Material Akuifer
Sifat material akuifer, seperti tekstur, kepadatan, dan komposisi, memiliki dampak langsung pada aliran air bawah tanah dan kemampuan akuifer dalam menyimpan dan mengalirkan air.
Tekstur material akuifer, seperti ukuran dan bentuk butiran, mempengaruhi permeabilitas dan porositas. Butiran halus dan teratur memiliki porositas tinggi dan permeabilitas rendah, sedangkan butiran kasar memiliki porositas rendah dan permeabilitas tinggi. Kepadatan material akuifer mempengaruhi kapasitas penyimpanan air, dengan kepadatan tinggi menghasilkan porositas rendah. Komposisi material akuifer, seperti kandungan lempung, kerikil, atau bahan organik, mempengaruhi kemampuan aliran air. Kandungan lempung yang tinggi menghambat aliran, sedangkan kerikil atau bahan organik dapat meningkatkan permeabilitas dan porositas.

## Slide 15: Akuifer Terbatas dan Tak Terbatas
Dua jenis akuifer yang memiliki karakteristik dan sifat-sifat khusus, Yaitu :
Akuifer Terbatas:
  Terletak di bawah lapisan batuan impermeabel yang membatasi aliran air bawah tanah.
  Kapasitas air terbatas dan dapat mengalami penurunan level air secara signifikan jika dieksploitasi berlebihan.
  Pemulihan air yang lebih lambat karena keterbatasan aliran air dari lapisan impermeabel.
Akuifer Tak Terbatas:
  Tersambung langsung dengan permukaan tanah atau sungai, sehingga dapat menerima aliran air secara langsung.
  Kapasitas air lebih besar dan dapat mengalami perubahan level air yang lebih cepat.
  Dapat mempengaruhi kondisi aliran air di sungai atau sebaliknya.

## Slide 16: Aliran Dalam Akuifer
Aliran air dalam akuifer terjadi melalui pori-pori atau rekahan dalam lapisan batuan atau endapan yang membentuk akuifer.
Penting untuk memahami karakteristik hidrolika akuifer untuk memprediksi dan memodelkan aliran air bawah tanah dengan akurasi.
Parameter hidrolika, seperti permeabilitas, porositas, dan konduktivitas hidrolika, memainkan peran penting dalam menggambarkan perilaku aliran air dalam akuifer.

## Slide 17: Peran Parameter Hidrolika:
Permeabilitas: Menunjukkan sejauh mana akuifer dapat mengalirkan air. Memahami permeabilitas membantu dalam memahami kemampuan akuifer untuk mengalirkan air dan distribusi aliran dalam akuifer.
Porositas: Menggambarkan sejauh mana akuifer dapat menyimpan air. Porositas mengacu pada ruang pori dalam akuifer yang dapat diisi dengan air.
Konduktivitas Hidrolika: Menggambarkan kemampuan akuifer untuk mengalirkan air. Konduktivitas hidrolika terkait erat dengan permeabilitas dan mencerminkan resistensi aliran air dalam akuifer.

## Slide 18: Kontaminasi Akuifer
Parameter hidrolika dan karakteristik akuifer memiliki pengaruh signifikan pada kontaminasi akuifer, yaitu :
Pengaruh Parameter Hidrolika:
Permeabilitas:
  Memengaruhi pergerakan kontaminan dalam akuifer.
  Akuifer dengan permeabilitas tinggi memungkinkan kontaminan untuk bergerak lebih cepat.
Porositas:
  Mempengaruhi kapasitas akuifer untuk menyimpan kontaminan.
  Akuifer dengan porositas tinggi dapat menampung lebih banyak kontaminan.
Konduktivitas Hidrolika:
  Memengaruhi kecepatan pergerakan kontaminan dalam akuifer.
  Akuifer dengan konduktivitas hidrolika tinggi memungkinkan kontaminan untuk bergerak lebih cepat.

## Slide 19: Kontaminasi Akuifer
Pengaruh Karakteristik Akuifer:
Struktur Akuifer:
  Keberadaan rekahan atau celah dalam akuifer mempengaruhi penyebaran kontaminan.
  Rekahan atau celah yang sejajar dengan arah aliran air dapat mempermudah penyebaran kontaminan.
Sifat Material Akuifer:
  Komposisi dan tekstur material akuifer dapat mempengaruhi penyebaran dan penyerapan kontaminan.
  Beberapa material, seperti lempung, dapat menahan kontaminan lebih baik daripada material seperti kerikil.
Dampak Negatif Kontaminasi Akuifer terhadap Kualitas Air Bawah Tanah:
Penurunan kualitas air bawah tanah yang digunakan sebagai sumber air minum, pertanian, atau keperluan industri.
Kerusakan ekosistem air bawah tanah dan ancaman terhadap organisme hidup di dalamnya.
Risiko kesehatan yang meningkat jika air bawah tanah yang terkontaminasi digunakan untuk konsumsi manusia atau kontak langsung.

## Slide 20: Kesimpulan
Pemahaman tentang parameter hidrolika dan karakteristik akuifer sangat penting dalam studi hidrologi dan pengelolaan air bawah tanah. Permeabilitas, porositas, konduktivitas hidrolika, struktur akuifer, sifat material, dan distribusi hidrolika mempengaruhi perilaku akuifer secara keseluruhan. Implementasi pengetahuan ini berdampak pada perencanaan sumber daya air, pengembangan sumur, pengendalian kontaminasi, dan mitigasi risiko banjir. Namun, kompleksitas dalam pengukuran, pemodelan, dan pengelolaan akuifer, serta tantangan dalam mengelola akuifer heterogen, harus diatasi. Penelitian dan pengembangan berkelanjutan diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan menghadapi tantangan pengelolaan air bawah tanah secara efektif.

## Slide 21: Terima Kasih